Распайка розетки RJ-45

На задней стенке трансивера располагается 8-ми контактная розетка RJ-45.

Ниже приводится распиновка.

1,2,3,4 – TTL уровни (код диапазонов) для декодирования дешифратором К155ИД10 или аналогами. Управление внешними устройствами (УМ).

5 - +13.8 в. Ток до 0.5 ампера

6 – N.C. свободный

7 – земля

8 – коммутация RX/TX. При заземлении этого вывода на землю, трансивер переходит в режим передачи.

При использовании внешнего усилителя мощности, педаль управления прием/передача подключать к цепям управления усилителя.

В самом усилителе предусмотреть дополнительное реле, которое в режиме передачи своими контактами будет замыкать между собой  8 и 7 выводы разъема RJ-45, переводя тем самым трансивер на передачу.